## Slide 1: Slim Kruispunt
Verkeerslichten die reageren op het verkeer — met 3 ESP32's en ESP-NOW
Notes: Welkom. Wij hebben een slim kruispunt gebouwd: stoplichten die niet op een vaste timer werken, maar kijken waar auto's staan en daarop reageren. Alles draait op drie ESP32-microcontrollers die draadloos met elkaar praten via ESP-NOW.

## Slide 2: Waarom een slim kruispunt?
Het probleem
Een gewoon stoplicht werkt met een vaste cyclus. Je staat te wachten voor rood terwijl de andere weg helemaal leeg is.
Ons doel
Alleen groen geven waar écht auto's staan — en zoveel mogelijk lichten tegelijk groen, zolang dat veilig kan.
8
stoplichten
8
LDR-sensoren
3
ESP32's
Notes: Het probleem kent iedereen: je staat voor rood terwijl er op de andere weg niemand rijdt. Ons doel: alleen groen geven waar auto's staan, en zoveel mogelijk lichten tegelijk op groen zetten, zolang dat veilig is. Het systeem bestaat uit 8 stoplichten, 8 lichtsensoren en 3 ESP32's.

## Slide 3: Het kruispunt
5
6
1
2
3
4
7
8
Hoofdweg A
Hoofdweg B
Zijweg rechts
Zijweg links
schematisch
1
Hoofdweg B — linker stoplicht
2
Hoofdweg B — rechter stoplicht
3
Zijweg rechts — linker stoplicht
4
Zijweg rechts — rechter stoplicht
5
Hoofdweg A — linker stoplicht
6
Hoofdweg A — rechter stoplicht
7
Zijweg links — linker stoplicht
8
Zijweg links — rechter stoplicht
Notes: Het kruispunt heeft een hoofdweg met twee ingangen, A en B, tegenover elkaar, en een zijweg die de hoofdweg kruist. Elke ingang heeft twee stoplichten: links en rechts. Dat geeft 8 stoplichten, genummerd 1 tot en met 8. Bij elk stoplicht zit een LDR, een lichtsensor, die ziet of er een auto staat.

## Slide 4: Drie ESP32's, één brein
Slave 1
Zijweg rechts
Lichten 3 & 4
Meet en voert uit
Master
Hoofdweg
Lichten 1, 2, 5 & 6
Meet en beslist
Slave 2
Zijweg links
Lichten 7 & 8
Meet en voert uit
Slave → Master
Welke LDR's een auto zien (elke 200 ms)
Master → Slaves
Welke lichten groen, geel of rood moeten
Draadloos via ESP-NOW — geen wifi-router nodig
Notes: We gebruiken drie ESP32's. De master zit op de hoofdweg en stuurt lichten 1, 2, 5 en 6 aan. Slave 1 doet de zijweg rechts, lichten 3 en 4, en slave 2 de zijweg links, lichten 7 en 8. De slaves sturen elke 200 milliseconden door welke sensoren een auto zien. De master beslist en stuurt terug welke lichten groen, geel of rood moeten. Dat gaat draadloos via ESP-NOW, zonder router.

## Slide 5: Hoe kiest de master?
24
toegestane combinaties van lichten die tegelijk groen mogen
1 × vier lichten
8 × drie lichten
15 × twee lichten
1
Lees alle 8 sensoren
Master leest er 4 zelf, de andere 4 komen van de slaves
2
Kies de grootste combinatie
Waarbij bij álle lichten een auto staat
3
Groen zolang het kan
Min. 3 s, max. 8 s — langer zolang er auto's staan
4
Geel 2 s, rood 1 s — en opnieuw
Daarna kiest de master de volgende combinatie
Notes: Niet alle lichten mogen tegelijk groen, anders botsen auto's. Uit de opdracht volgen 24 veilige combinaties: één van vier lichten, acht van drie en vijftien van twee. De master leest alle sensoren, en kiest dan de grootste combinatie waarbij bij elk licht een auto staat. Die combinatie blijft groen zolang er auto's zijn, minimaal 3 en maximaal 8 seconden. Daarna geel, kort rood, en dan begint het opnieuw.

## Slide 6: Voorbeeld
Auto gezien
Licht
auto
1
auto
2
3
auto
4
auto
5
6
7
auto
8
Auto's bij 1, 2, 4, 5 en 8.
De grootste passende combinatie is {1, 4, 5, 8} — vier lichten tegelijk groen.
Licht 2 heeft ook een auto, maar mag niet samen met 4 en 5. Die wacht op de volgende ronde.
Notes: Een voorbeeld. Er staan auto's bij licht 1, 2, 4, 5 en 8. De master zoekt de grootste combinatie die past: dat is 1, 4, 5 en 8, vier lichten tegelijk groen. Licht 2 heeft ook een auto, maar mag niet tegelijk met 4 en 5 groen zijn. Die komt in de volgende ronde aan de beurt.

## Slide 7: Waar staan we?
Werkt
ESP-NOW tussen de boards
Pinout van alle 3 de boards
Regel-logica met 24 combinaties
Uitdagingen
LDR-drempel nog afstellen
GPIO12 geeft opstartproblemen
Lichten bleven bij test hangen
Volgende stap
Testen op de maquette
Drempel per sensor kalibreren
Problematische pins omzetten
Notes: Waar staan we nu? De communicatie werkt, de pinout ligt vast en de logica is geschreven. Uitdagingen: de lichtsensoren moeten nog afgesteld worden, en GPIO12 is een speciale opstart-pin die problemen kan geven. Bij de eerste test bleven de lichten hangen. Volgende stap is testen op de maquette, de sensoren kalibreren en waar nodig pins omzetten. Vragen?